## Slide 1: Geoespacialização e análises espaciais de ocorrências criminais
Prof. Marcos Vinicius Sanches Abreu (DEC – UFV)
Winícius Campos de Paula (Engenharia de Agrimensura e Cartográfica)

## Slide 2: Assuntos a serem abordados:
Cartografia
    Sistema de Coordenadas;
    Cartografia;
    Base Cartográfica;
    Mapeamentos Temáticos;
    Censo Demográfico IBGE;
    Crimes Socioeconômicos;
Espacialização;
  Análise Espacial;
  Cruzamento de dados de diferentes fontes.
Estatística Espacial.
  Análise de Tendências;
  Análise de Agrupamentos;
  Análise Temporal;
  Análise de Autocorrelação Espacial.

## Slide 3: “Tudo que ocorre, ocorre em algum lugar”
Gilberto Câmara - INPE

## Slide 4: Sistema de Coordenadas
Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado Sistema de Coordenadas Geográficas.
A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo.
Paralelos e meridianos são definidos por suas dimensões de latitude e longitude, respectivamente.

## Slide 5
Figura 1 : Representação dos paralelos e meridianos, respectivamente.

## Slide 6: Sistema de Coordenadas
Figura 2 : Sistema cartesiano.

## Slide 7: Cartografia
A cartografia é considerada como a ciência e a arte de representar, por meio de mapas e cartas, o conhecimento da superfície terrestre.
É ciência porque, para alcançar exatidão, depende basicamente da astronomia, geodesia e matemática.
É arte porque é subordinada as leis da estética, simplicidade, clareza e harmonia.

## Slide 8: Figura 3 : Reconstituição (de autor não identificado) do mapa de Eratóstenes, de cerca de 220 a.C.

## Slide 9: Figura 4 : Mapa Mundi atual.

## Slide 10: Base Cartográfica
As Bases Cartográficas estão associadas ao uso que se faz de um conjunto de documentos cartográficos para um determinado fim;
As informações que compõem uma base cartográfica são provenientes do mapeamento topográfico associadas às informações temáticas correspondentes ao objetivo do mapeamento.

## Slide 11: Figura 5: Bases Cartográficas

## Slide 12
Figura 6 : Exemplo de uma base cartográfica.

## Slide 13
Figura 7 : Localização dos pontos e coleta no município de Viçosa – MG.

## Slide 14: Mapeamentos Temáticos
A cartografia temática tem como objetivo gerar a representação das informações geográficas referentes a um ou vários fenômenos (físicos ou sociais) de todo o planeta ou de uma parte dele.
Como exemplo de mapas temáticos, podemos citar os geológicos, de vegetação, climáticos, etc.
A representação dos fenômenos ou temas é ajustada às referências físicas que figuram em uma base cartográfica.

## Slide 15
Figura 8 : Distribuição da população em 2000.

## Slide 16
Figura 9 : Distribuição de favelas em 2000.

## Slide 17
Figura 10 : Distribuição das redes e transportes em 2000.

## Slide 18: Censo Demográfico IBGE
Os censos populacionais produzem informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimento;
O Censo 2010 compreendeu um levantamento minucioso de todos os domicílios do país. Nos meses de coleta de dados e supervisão, 191 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 5.565 municípios brasileiros para colher informações sobre quem somos, quanto somos, onde estamos e como vivemos.

## Slide 19: Crimes socioeconômicos
A violência constitui uma das maiores questões de políticas públicas no Brasil. A superação do problema requer a produção de análises e diagnósticos balizados em evidências empíricas, a fim de que se possa propor ações preventivas efetivas;
Atlas da Violência.

## Slide 20
Figura 11 : Número de homicídios segundo bairros de Fortaleza – 2012

## Slide 21
Figura 12: População total segundo bairros de Fortaleza - 2010

## Slide 22
Figura 13: Taxa de alfabetização da população com 10 anos ou mais segundo bairros de Fortaleza - 2010

## Slide 23: Espacialização
As formas de expressão espacial de dados geograficamente posicionados podem ser classificadas em pontuais e superficiais. Para cada tipo de expressão têm-se técnicas de análise espacial específicas, que buscam a otimização da compreensão dos relacionamentos e da dependência espacial das variáveis em estudo;
Quando tratamos de variáveis socioeconômicas, o procedimento de coleta em campo considera o uso de técnicas específicas para amostragem e o agrupamento de dados em unidades de área pré-estabelecidas, como é o caso dos setores censitários, bairros, municípios.
Tais unidades são hierárquicas, e como tal, vão sendo agregadas em unidades maiores, dependendo da escala de gestão mais adequada, conforme o exemplo apresentado na figura 14.

## Slide 24
Figura 14: Unidades de gestão político-administrativas.

## Slide 25
O principal problema deste tipo de mapeamento é a uniformização obrigatória da unidade de área utilizada, ou seja, o valor associado à área é homogeneamente distribuído pela mesma, o que pode vir a gerar cenários muito distantes da realidade.
Figura 15: Município do Rio de Janeiro.

## Slide 26
Figura 16 : Distribuição do Índice de Desenvolvimento de Viçosa (2010)

## Slide 27
Neste caso, vários modelos são analisados de modo a se alcançar uma maior proximidade com o fenômeno real. Os Sistemas de Informações Geográficas – SIG - apresentam, normalmente, um conjunto de funções para modelos numéricos do terreno que viabilizam a geração de grades regulares ou triangulares através da aplicação de modelos matemáticos determinísticos ou estocásticos.
Exemplo clássico: Dr. John Snow e o surto de Cólera (Londres,1854).

## Slide 28
Figura 17: Mapeamento elaborado por John Snow para sanar o surto de cólera.

## Slide 29
Figura 18: Mapas dos casos de morte por cólera e a localização das bombas de água, no bairro do Soho, Inglaterra, em 1854.

## Slide 30: Análises Espaço-temporais
  Análise de Tendências;
  Análise de Agrupamentos;
  Análise Temporal;
  Análise de Autocorrelação Espacial

## Slide 31
Roubos em Viçosa no ano de 2015

## Slide 32
Homicídios em Viçosa no ano de 2015

## Slide 33
Homicídios em Viçosa no ano de 2016

## Slide 34
Homicídios em Viçosa no ano de 2017

## Slide 35
Renda per capita
versus
Roubos em 2015

## Slide 36
Renda per capita
versus
Roubos em 2015 Regressão
Geograficamente
Ponderada  Não há correlação

## Slide 37
Renda per capita
versus
Homicídios em 2015

## Slide 38
Renda per capita
versus
Homicídios em 2015 Regressão
Geograficamente
Ponderada  Há correlação

## Slide 39
Percentual de
alfabetizados
versus
Homicídios em 2015,
2016 e 2017

## Slide 40
Percentual de
negros
versus
Homicídios em 2015,
2016 e 2017

## Slide 41
Percentual de negros
versus
Homicídios em 2015,
2016 e 2017 Regressão
Geograficamente
Ponderada  Há correlação

## Slide 42: Geoespacialização e análises espaciais de ocorrências criminais
Considerações finais
  Há inúmeras possibilidades de análises espaciais, utilizando-se se diversas ferramentas da integração entre a Estatística Espacial e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG)
  Conhecimento em Cartografia e SIG
  Conhecimento de ferramentas e técnicas estatísticas
  Estudos sobre a criminalidade

## Slide 43: Geoespacialização e análises espaciais de ocorrências criminais
Obrigado!